## Slide 1: PROPORCIONÁLNÍ TECHNIKA V HYDRAULICE Seminář 4. června 2014
Úvod
Typy a kategorie proporcionálních ventilů
Nejčastěji používané konstrukční principy
Statické a dynamické charakteristiky, hlavní parametry a jejich hodnocení
Ing. Přemysl Malý, CSc.

## Slide 2
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY
El. řídicí signál Výstupní proměnný
napěťový / proudový průtok / tlak
I [mA]
U [V]
Q [L/min]
P [bar]
Proporcionální řízení : - průtoku
- tlaku
- průtoku & taku (prop. rozvaděče)
Proporcionální ventil = EH převodník
Proporcionální ventil = zesilovač
1

## Slide 3
PROPORCIONÁLNÍ TLAKOVÉ VENTILY
2
pojistné,
přepouštěcí
redukční
pressure control point
pressure control point

## Slide 4
PROPORCIONÁLNÍ TLAKOVÉ VENTILY
přepouštěcí; přímo řízené
3

## Slide 5
PROPORCIONÁLNÍ TLAKOVÉ VENTILY
přepouštěcí; nepřímo řízené, 2-stupňové
4

## Slide 6
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY PRO ŘÍZENÍ PRŮTOKU
5
Třístupňové řízení !
až 9500 L/min
při tlak. spádu 10 bar

## Slide 7
Obecné schéma proporcionálního ventilu
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY & SERVOVENTILY
4 – cestné proporcionální rozvaděče
6.

## Slide 8
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY & SERVOVENTILY
4-cestné; řízení průtoku & tlaku
7
A
A
B
B
průtok -> otáčky
tlak -> krouticí moment
průtok -> rychlost
(-> poloha)
tlak -> síla

## Slide 9
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY versus SERVOVENTILY
Proporcionální ventily:
8
Solenoidem přímo ovládané šoupátko v případě ventilů malých světlostí, tj. pro řízení menších průtoků.
Když 2-stupňové, v 1. stupni pilot se solenoidem přímo ovládaným šoupátkem.
Někdy šoupátko jen v ocelolitinovém tělese, jindy v pouzdře.
Někdy proporcionalita výchylky šoupátka jen pružinou, jindy el. zpětná vazba.
Celkově: provedení technologicky méně náročné, proto cenově dostupnější.
Výhoda proti servoventilům: Méně náročné na čistotu oleje (?)
Jmenovitý průtok se udává při tlakovém spádu 5 bar na hraně šoupátka resp. 10 bar (1 Mpa) na celém ventilu (P-A + B-T)

## Slide 10: PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 4 – cestné, přímo řízené šoupátko
Standardní proporcionální ventily ovládané proporcionálními solenoidy:
Nevýhody
Obvyklá je konstrukce se šoupátkem pohybujícím se proti pružině
(velká hystereze, špatná opakovatelnost, …)
Malá síla solenoidu =
problém s kompenzací hydrodynamických
sil na šoupátku,
omezená velikost řiditelných průtoků
Často nedostačující dynamické parametry
Výhody
Nízká cena
Menší nároky na čistotu
provozní kapaliny
9.

## Slide 11
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 4 – cestné, přímo řízené šoupátko
s elektrickou zpětnou vazbou
výrazné zlepšení parametrů statické charakteristiky
(zanedbatelná hystereze a necitlivost)
10

## Slide 12
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 4 – cestné, nepřímo řízené šoupátko (2-stupňové)
s elektrickou zpětnou vazbou
11

## Slide 13
PROPORCIONÁLNÍ VENTILY versus SERVOVENTILY
Servoventily:
12
Vždy 2-stupňové řízení !
V 1. stupni elektromagnetické polarizované relé s permanent- ními magnety a nejčastěji systém klapka-tryska, někdy i výkyvná tryska.
Ve 2. stupni šoupátko vždy v pouzdře a proporcionalita jeho výchylky vždy zajištěna zpětnou vazbou - hydraulickou nebo mechanickou nebo elektrickou.
Celkově: Provedení technologicky velmi náročné, proto (výrazně) dražší než standardní prop. ventily, ale odměnou jsou kvalitní parametry statické i dynamické charakteristiky.
Náročné na čistotu kapaliny!
Jmenovitý průtok se udává při tlak. spádu 70 bar (7 Mpa)na servoventilu (P-A + B-T).
Také 3-stupňové provedení pro řízení velkých průtoků !!

## Slide 14: SERVOVENTILY
Standardní servoventily ovládané torque-motorem;
pilot klapka – tryska; mech. zpětná vazba
Výhody
Mohou řídit i značně velké průtoky
Výborné dynamické parametry
Dost dobré parametry statické charakteristiky
(malá hystereze i necitlivost)
Nevýhody
Drahé až velmi drahé
Vysoké nároky na čistotu
kapaliny
Vlastní spotřeba 1. stupně
(1.2 až 2 L/Min @ 210bar) >> ztrátový výkon
13
Notes: Heating, noise power pack consumption

## Slide 15: SERVOVENTILY servoventily ovládané torque-motorem; pilot s výkyvnou tryskou; mech. zpětná vazba
14

## Slide 16: SERVOVENTILY servoventily ovládané torque-motorem; pilot s výkyvnou tryskou; el. zpětná vazba
15

## Slide 17: SERVOVENTILY 3-stupňové provedení pro řízení velmi vysokých průtoků (stovky L/min)
16

## Slide 18: SERVOVENTILY
Servoventily ovládané torque-motorem;
pilot klapka – tryska; hydr. zpětná vazba
17

## Slide 19: PROPORCIONÁLNÍ VENTILY & SERVOVENTILY Statická charakteristika průtoková
hystereze v nule
max. nelinearita
max. necitlivost
drift nuly
Možnost dynamického
mazání – dither !
18

## Slide 20
Prop. ventily & servoventily – ZPĚTNÉ VAZBY
19

## Slide 21: PROPORCIONÁLNÍ VENTILY & SERVOVENTILY Statická charakteristika tlaková
Ip≈ 5 ÷ 15 % Imax
20

## Slide 22: PROPORCIONÁLNÍ VENTILY & SERVOVENTILY
overlap
pozitivní krytí
zerolap
nulové krytí
underlap
negativní krytí
21

## Slide 23
Frekvenční amplitudofázová charakteristika
22

## Slide 24: PROPORCIONÁLNÍ VENTILY & SERVOVENTILY
Dynamika posuzovaná frekvencí při poklesu amplitudy ve frekvenční charakteristice
o – 3 dB = propustné pásmo (A= 5%)
Proporcionální ventily se solenoidy 20 Hz …. 60Hz
Servoventily s Torqmotorem standard: >> 120Hz
„high response“: >> 250Hz
„super high response“ 300 Hz a více
23

## Slide 25: PROPORCIONÁLNÍ VENTILY & SERVOVENTILY
Díky za pozornost
Dotazy ?